## Slide 1: Brettanomyces ein Problem bei hohen pH-Werten
Ing. Peter Derkits

## Slide 2: Brettanomyces bruxellensis
Hefe Kommt bereits aus dem Weingarten
langsam gärend
alkoholverträglich
Schwefeldioxid verträglich
nutzt auch die Holzzucker Cellubiose und Xylose
Weinfehler Mäuseln und Pferdeschweiß

## Slide 3: Ausbreitung in Österreich
vor allem bei den Jahrgängen mit hohem pH Werten häufig
nicht nur bei Barriqueausbau!
Sortenunterschiede wegen pH und Phenolzusammensetzung
(St Laurent, Roesler!)

## Slide 4: kritische Infektionspunkte
Entwicklung bei steckengebliebener Gärung oder Spontangärungen
Tanklagerung mit zu geringer Schwefelstabilisierung
Fässer/Barriques
Verschnitt mit bereits infizierten Weinen (aufstiften)

## Slide 5: Erkennung
Geruch: erdig, rauchig, animalisch, verbrannter Gummi – abhängig von Konzentration gebildeter Leitsubstanzen
4-Ethylphenol, negativ ab 0,4 mg/l
4-Ethylguajacol, erkennbar ab 0,07mg/l
Analyse der Leitsubstanzen

## Slide 6: Erkennung
mikrobiologischer Nachweis der vermehrungsfähigen Hefen mit Membranfiltration + Bebrüten auf selektivem Nährboden
Problem:
nicht Vermehrungsfähige Zellen

## Slide 7: Sniff Brett - Praxistest
konzentriertes Substrat aus Vinylphenol
wird 1:1 mit Wein versetzt
Bebrütung bei 22-30°C
vorhandene Brettanomyceten können aus dem Substrat Ethylphenol und Etylguajacol synthetisieren
Auswertung:

## Slide 8: Beurteilung des Sniff Tests

## Slide 9: Faßholzkontrolle mit Brett Sniff Test
Holzprobe der Oberfläche im Faß entnehmen
Holzprobe in das Substrat einlegen
Bebrütung 30°C 10 Tage
Auswertung

## Slide 10: Vorbeugende Maßnahmen
Kellereihygiene und Fasshygiene
Vergärung bis zum unvergärbaren Restzucker, durch
geeigneten Hefestamm
optimale Hefeernährung
perfekte Temperaturführung der Gärung

## Slide 11: Vorbeugende Maßnahmen
pH-Kontrolle und auf pH Wert angepasste
SO2 Einstellung, aktives So2 berechnen
http://www.vignevin-sudouest.com/services-professionnels/formulaires-calcul/so2-actif.php
0,35 – 1 mg/lt aktives So2 wirken keinmhemmend

## Slide 12: Berechnung: Aktives SO2
mikrobiologisch wirksame SO2 in Abhängigkeit zum pH-Wert

## Slide 13: Wirkung von SO2 auf Brettanomyces
freies SO2 mg/l | Messpararmeter |  | Ausbauzeit | 
 |  | Juli | September | November
 |  | 0 Monate | 3 Monaten | 4,5 Monate
35 | Freies SO2 | 35 | 20 | 15
 | Brettanomyces (Zellen/ml) | 1 | 0 | 0
 | Zunahme Ethylphenol % | 0 | 0 | 0
30 | Freies SO2 | 30 | 19 | 10
 | Brettanomyces (Zellen/ml) | 1 | 0 | 0
 | Zunahme Ethylphenol % | 0 | 0 | 0
25 | Freies SO2 | 25 | 16 | 11
 | Brettanomyces (Zellen/ml) | 2 | 0 | 0
 | Zunahme Ethylphenol % | 0 | 0 | 0
15 | Freies SO2 | 15 | 10 | 6
 | Brettanomyces (Zellen/ml) | 6 | 510 | 1200
 | Zunahme Ethylphenol % | 0 | 4 | 120
Quelle: Wine and Chemistry

## Slide 14: Vorbeugende Maßnahmen
Entfernung der Brettanomyceten aus dem Wein:
EK-Filtration vor Fassausbau (Cross Flow Filtration)
Brettanomycesreduktion durch Chitosan (No brett inside)

## Slide 15: Wirkung von Chitosan auf Brett
Lebende Brett
tote Brett
Chitosan
Mikroskopische Aufnahme von Brettanomyces Zellen bei Chitosanbehandlung (NBI)
Electronen Mikroskopische Aufnahme von Brettanomyces Zellen bei Chitosanbehandlung
Mikroskopische Aufnahme > adsorptions Wirkung
Revue des Œnologues n°143, p.27-28, April 2012

## Slide 16: No Brett Inside
Reines Chitosanprodukt
1. Interaktion zwischen No Brett Inside und der Zellmembran  Streßreaktion  Organisation der Zellmembran gestört
2. Adsorption an der Zellwand  Blockade der Transportwege
  Nicht GVO
  Nicht tierischem Ursprungs
  Nicht Allergen

## Slide 17
No Brett Inside ist nicht löslich
und muss vor der Zugabe in Wasser oder Wein suspendiert werden.
No Brett Inside von oben in den
Tank zugeben und sorgfältig den
gesamten Inhalt durchmischen.
Nach zehn Tagen muss der
behandelte Wein vom Trub befreit
werden (Abstich).
  No Brett Inside Einfache Anwendung
Der optimale Zeitpunkt für die Anwendung ist nach dem BSA.

## Slide 18: Ein neues Werkzeug um BRETTANOMYCES zu kontrollieren
From OIV Proceedings, 2008, A. Bornet & PL Teisseidre (Fac. d’Oenol. Bordeaux), Elimination des goûts terreux (la géosmine) et des Brettanomyces par l’utilisation d’un biopolymère fongique : le chitosane
Brett-Quantification by RT-PCR.
2,8*105
3563
1527
509
254
0
0
Brettanomyces (CFU / ml)

## Slide 19: Fasshygiene mit Thonhauser Recond Verfahren
Perfekte Fassreinigung durch die Kombination vom
Hochdruck
Heißwasser
Tm Recond Produkte

## Slide 20: Vergleich von Fassoberflächen
Rekonditioniert
Hochdruckreinigung mit Heißwasser

## Slide 21: Fassdesinfektion
porentief saubere Fässer können sinnvoll Desinfiziert werden
Empfehlung: Schwefeleinbrand
5g Schwefelring/Barrique
alle 4-6 Wochen

## Slide 22: Vermeidung des Weinfehlers durch
perfekte Kellereihygiene von der Traubenübernahme bis zum Fass
kontrollierte Gärung, kein Restzucker
Schwefelniveau anpassen
keimarmer ausbau, No Brett Inside
Analytische Kontrolle gefährdeter Weine

## Slide 23: weitere Infos unter:
www.weintechnologie.at
Fragen:
Peter Derkits
pderktis@lallemand.com
0664 125 11 34