## Slide 1: Entwicklung eines antikörperbasierten Schnelltests zur Detektion von Schadhefen in Most und jungem Wein
Dr. Friederike Rex
DLR Rheinpfalz
10. Klosterneuburger Hefetagung
30. August 2018 in Weinsberg

## Slide 2: Projektziel
Schnellstmögliches Ergreifen von Gegenmaßnamen
Vermeidung von Fehltönen in Wein
Gärung
Weinreifung
Transport
Transport
Weinberg
Entwicklung eines Schnelltests zur Analyse der Mikroflora in allen Stadien der Weinbereitung
Weinabfüllung
Qualitätssteigerung der Weine
Überwachung der „Guten“
Erhöhte Sicherheit der alkoholischen Gärung
Überwachung der „Bösen“
 möglichst frühzeitige Erkennung von mikrobiellen Belastungen, bevor sensorisch oder analytisch erkennbar

## Slide 3: Was sind Antikörper?
Proteine, die in weißen Blutzellen als Abwehrreaktion produziert werden
passend zum Fremdkörper und können auch in-vitro, also im Labor entwickelt werden.
Beispiel: Entwicklung von Impfstoffen
Antikörperbasierte Schnelltests gibt es für viele Fragestellungen
Beispiele: Drogentests und Schwangerschaftstests
Abbildung aus „Molekulare Biotechnologie“, Wiley-VCH (2004), Hrsg.: M. Wink

## Slide 4: Funktionsweise und Vorteile des Schnelltests
Vorteile:
Kostengünstig
Anwendung ohne Beschaffung von zusätzlichen Geräten
Anwendung ohne Schulung oder Vorkenntnisse
Quelle: Hohl 2017

## Slide 5: Zielorganismen
Schadhefe | Fehler
Brettanomyces / Dekkera bruxellensis | “Brett”-aroma: Pferdeschweiß/Leder, Mäuseltöne, flüchtige Säure
Hanseniaspora uvarum | flüchtige Säure, Ethylacetat, H2S
Schizosaccharomyces pombe | flüchtige Säure, ungewollte Nachgärung
Zygosaccharomyces bailii | ungewollte Nachgärung
Pichia sp. | flüchtige Säure, Ethylacetat, Filmbildung
Zusätzliche Überwachung von S. cerevisiae
S. pombe
Bild: Kathrin Diesler

## Slide 6: Welche Zellzahlen liegen fehlerhaften Praxisproben vor?
Bestimmung der Weinfehler (Sensorik,GC-MS Analytik, enzymatisch)
Bestimmung der Zellzahl der Schadhefen mittels ELISA
Bestimmung der Zellzahl der Schadhefen mittels qPCR
Fehlerhafte Praxisproben

## Slide 7: Beispiele aus fehlerhaften Praxisproben
WeinNr. | P. fermentans | H. uvarum | Essig-säure | Ethylacetat/ Acetaldehyd | Sensorisch auffällig
1 | 1,5x103 | - | + | - | Flüchtige Säure
2 | - | 1x106 | - | Ethylacetat | Mäuselton
3 | 1,2x103 | 2x105 | - | - | Ethylacetat, Mäuselton, flüchtige Säure
4 | 7x102 | 2x105 | - | Ethylacetat/ Acetaldehyd | Ethylacetat, Mäuselton
5 | 2,6x103 | 1x105 | - | Ethylacetat | Ethylacetat, flüchtige Säure
Ergebnisse der Antikörper werden ergänzt.
Methode: ELISA

## Slide 8: ELISA
ELISA – Testverfahren für die Antikörper (Enzyme-linked Immunosorbent Assay)
Beispiel ELISA
Modifiziert nach: https://de.wikipedia.org/wiki/Enzyme-linked_Immunosorbent_Assay
Zellen/Antigen
Spezifischer Antikörper
Antikörper zur Detektion
Zugabe Substrat

## Slide 9: Stand der Antikörperentwicklung
Polyklonale Antikörper eignen sich zur Detektion der Schadhefen weisen bisher unerwünschte Kreuzreaktionen auf
Antikörper für Brettanomyces bruxellensis weist Kreuzreaktivität auf

## Slide 10: Antikörper Pichia
Chart: Kreuzreaktivität Pichia Antikörper
| Pichia sp. | S. cerevisae | H. uvarum | S. pombe | Z. bailii | B. bruxellensis | Isotyp | Blank
 | 3.6157 | 1.8436 | 1.9037 | 1.2064 | 2.3567 | 2.2817 | 0.076778 | 0.13444
Antikörper für Pichia sp. kann für Schnelltest Anwendung finden

## Slide 11: Antikörper Pichia
Antikörper für Pichia sp. lässt eine Aussage auf Zellzahlen zu
Chart: serielle Verdünnung Pichia logarithmische Darstellung
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Pichia | 3.9852 | 3.4371 | 3.2013 | 2.0076 | 0.868 | 0.33144 | 0.18389 | 0.18011 | 0.16478 | 0.17489
Isotypkontrolle | 0.071 | 0.068111 | 0.066667 | 0.068667 | 0.063111 | 0.062 | 0.060778 | 0.062556 | 0.063222 | 0.063

## Slide 12: Unterscheidung von Arten
Chart: Absorption bei 405 nm der verschiedenen Pichia-Stämme
| 1,0E+08 | 1,0E+06 | 1,0E+04 | Isotyp
P. kluyveri | 3.7591 | 2.1202 | 0.58033 | 0.29456
Pichia sp. | 4.3217 | 2.1787 | 0.65289 | 0.28511
P. fermentans | 3.7993 | 2.4746 | 0.43244 | 0.25678
P. angusta | 3.1837 | 0.64278 | 0.28011 | 0.28711
Pichia sp. | 3.7939 | 1.9602 | 0.371 | 0.271
Antikörper für Pichia sp. weist verschiedene Pichia - Arten nach Gattungsspezifischer Antikörper

## Slide 13
Chart: ELISA
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2
Tag 7 | 0.40111 | 0.35733 | 2.9888 | 2.8333 | 1.185 | 1.1998 | 2.861 | 2.7628
Tag 14 | 0.44244 | 0.36133 | 3.351 | 2.5057 | 1.1299 | 1.2031 | 2.8576 | 3.243
Antikörper Pichia
Nachweis während der Gärung funktioniert und Zellzahlen lassen sich ableiten
S. cer. Pichia pur S. cer. (2) Pichia pur +
Varianten :
A nur S. cerevisiae (RZ-Hefe)
B nur Pichia sp.
C Pichia sp. überimpft mit RZ-Hefe
D nur Pichia sp. mit Flüssignährstoff
Gärungen
im 3 L – Kolben
mit Sterilmost Riesling
Startzellzahl 106 Zellen/ml
Varianten, B und D wiesen den Fehler visuell und sensorisch auf (Uhu–Ton)

## Slide 14: Antikörper H. uvarum
Chart: Kreuzreaktivität Antikörper H. uvarum
| Hanseniaspora uvarum | Saccharomyces cerevisae | Pichia sp. | Schizzosaccharomyces pombe | Zygosaccharomyces florentinus | Brettanomyces bruxellensis | Kontrolle
 | 2.48 | 0.745 | 0.116 | 0.123 | 0.10933 | 0.53067 | 0.39333
Antikörper H. uvarum geeignet für Schnelltest

## Slide 15: Antikörper H. uvarum
Erkennt der Antikörper auch Stämme aus anderen Regionen?
Verschiedene Weinanbaugebiete D, Frankreich, Österreich
Auch Nordamerika und Australien

## Slide 16: Antikörper H. uvarum
Chart: Absorption bei 405 nm
| Positivkontrolle | Zellen der Immunisierung | Mainz | Geisenheim | Schweiz | Österreich | Frankreich, Dijon | Frankreich, Domaine d'Uby | USA | Australien
AK | 1.2637 | 1.023 | 0.958 | 0.864 | 0.972 | 1.654 | 0.773 | 1.445 | 0.409 | 0.924
Isotyp | 0.103 | 0.026 | 0.098 | 0.03 | 0.119 | 0.035 | 0.03 | 0.083 | 0.147 | 0.077
Negativkontolle | 0.091333 | 0.028 | 0.048 | 0.034 | 0.055 | 0.039 | 0.042 | 0.078 | 0.105 | 0.095
Antikörper gegen H. uvarum erkennt Stämme auf der ganzen Welt

## Slide 17: Entwicklung eines Teststreifens
Universalteststreifen Milenia®HybriDetect (Milenia Biotec, Giessen)
Voraussetzung: Antikörper muss mit FITC und Biotin markiert werden
Nachweis von H. uvarum innerhalb von 20 min
Antikörper für die Detektion von H. uvarum (Firma Immundiagnostik, Bensheim) ist spezifisch und auf einem Teststreifen erfolgreich getestet

## Slide 18: Auswertung mit dem Smartphone
Quelle: Immundiagnostik
Die App leitet mit einer integrierten Timerfunktion durch die Verwendung des Teststreifens
Entwicklung einer App
Immundiagnostik, Bensheim
Voraussetzung: Smartphone und Einrichtung der Kamera
Auswertung des Teststreifens

## Slide 19: Zusammenfassung
Schadhefe | Antikörper
Brettanomyces/ Dekkera bruxellensis | Kreuzreaktivität Monoklonaler Antikörper (AlPlanta)
Hanseniaspora uvarum | Polyklonaler Antikörper
Pichia sp. | Polyklonaler Antikörper
Starterkultur BSA | Monoklonaler Antikörper (AlPlanta) Steht für das neue Projekt bereit
B. bruxellensis
H. uvarum
P. fermentans
Bilder: Kathrin Diesler
Boonrod 2017

## Slide 20: Ausblick
Milchsäure-bakterien Testkit
  Die Gattung Lactobacillus
  Die Gattung Pediococcus
Essigsäure-bakterien Testkit
  Die Gattung Gluconobacter
  Die Gattung Acetobacter
Zwei verschiedene Testkits – modular aufzubauen
FS1:
Stammsammlung
qPCR als Referenzmethode
Einsatz der zwei Testkits  Festlegen eines für die Praxis relevanten Messbereichs
Transfer in die Praxis
FS2:
Entwicklung der 4 Antikörper und der 4 Testkits mittels Phage Display
Zusammenarbeit mit
Prof. Dr. Gabi Krczal und
Dr. Kajohn Boonrod

## Slide 21: Dank an …
… den FEI für die Finanzierung
... Die Kollegen von AlPlanta Prof. Dr. Gabi Krczal und Dr. Kajohn Boonrod für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit
…Prof. Dr. Maren Scharfenberger-Schmeer und der ganzen Arbeitsgruppe für die tolle Zusammenarbeit
… Sie für Ihre Aufmerksamkeit